## Slide 1: Διάταξη
White tank
Grey tank
P
Top spray
MO inject
MyECO
Stirring saft
Bottom flush
Effluent
Grate*
* Είναι διάτρητο με μικρής διατομής οπές από τις οποίες περνάνε τα τρόφιμα και παρασύρονται από το νερό του bottom flush ώστε να εξέλθουν από το μηχάνημα

## Slide 2: Συνθήκες λειτουργίας
MyΕco Parameters | duration | frequency
Top spray | 8 sec | 45 mins
Bottom flush | 5 sec | 45 mins
MO Inj | 4 sec | 12 hours
Water (kg/h) | 6,33
Feed (kg/day) | 35,80
Water (kg/day) | 151,92
Water per kg of Feed wb | 4,24
MyEco Parameters | duration | frequency
Top spray | 8 sec | 25 mins
Bottom flush | 5 sec | 45 mins
MO pump | 4 sec | 12 hours
Water (kg/h) | 8,94
Feed (kg/day) | 37,55
Water (kg/day) | 214,56
Water per kg of Feed wb | 5,71
MyEco Parameters | duration | frequency
Top spray | 8 sec | 25 mins
Bottom flush | 5 sec | 45 mins
MO pump | 8 sec | 12 hours
Water (kg/h) | 9,25
Feed (kg/day) | 24,94
Water (kg/day) | 222
Water per kg of Feed wb | 8,90
Πείραμα 1
Πείραμα 2
Πείραμα 3

## Slide 3: Πείραμα 1
Day | Feed (kg) | Food consumed (kg) | Residue (kg) | TS (g/L) | TS (%) | VS (g/L) | VS (%) | VS/TS(%) | pH | EC (mS/cm) | sCOD (mg/L) | tsCOD (mg/L) | sCOD/tCOD (%)
1 | 35 | 13,64 | 21,36 | 6,43 | 0,63 | 5,30 | 0,54 | 86,08 | 4,37 | 1,46 | 4561,52 | 8792,73 | 51,88
2 | 37,5 | 29,54 | 7,96 | 12,85 | 1,26 | 11,44 | 1,17 | 92,64 | 4,15 | 2,08 | 8135,08 | 13077,46 | 62,21
3 | 31,5 | 38,63 | -7,13 | 26,42 | 2,54 | 23,84 | 2,48 | 97,38 | 4,18 | 2,77 | 11134,39 | 37476,63 | 29,71
4 | 39,18 | 40,91 | -1,73 | 25,39 | 2,47 | 23,56 | 2,42 | 97,79 | 4,10 | 2,67 | 12991,11 | 32053,82 | 40,53
Mean | 35,80 | 30,68 | 5,12 | 17,77 | 1,73 | 16,04 | 1,65 | 93,47 | 4,14 | 2,51 | 9205,52 | 22850,16 | 46,08
SDV | 2,89 | 10,72 | 10,83 | 8,45 | 0,81 | 7,97 | 0,83 | 4,73 | 0,03 | 0,30 | 3192,33 | 12163,04 | 12,17
MO L(day) | 0,2
MO L per kg of FW | 0,00558737
Total Feed (kg) | 143,18
Total consumed (kg) | 122,72
Consumption (%) | 85,7102947

## Slide 4: Πείραμα 2
Day | Feed (kg) | Food consumed (kg) | Residue (kg) | TS (g/L) | TS (%) | VS (g/L) | VS (%) | VS/TS(%) | pH | EC (mS/cm) | sCOD (mg/L) | tsCOD (mg/L) | sCOD/tCOD (%)
1 | 39,7 | 40,91 | -1,21 | 11,01 | 1,07 | 9,41 | 0,97 | 91,05 | 4,42 | 1,97 | 6659,23 | 14029,62 | 47,47
2 | 41,5 | 6,82 | 34,68 | 6,42 | 0,62 | 4,91 | 0,51 | 82,13 | 4,35 | 1,94 | 4754,90 | 9387,83 | 50,65
3 | 32,8 | 34,09 | -1,29 | 6,03 | 0,59 | 4,93 | 0,50 | 85,67 | 4,50 | 1,50 | 3088,62 | 9149,78 | 33,76
4 | 36,2 | 43,18 | -6,98 | 15,89 | 1,54 | 14,36 | 1,48 | 96,28 | 4,22 | 2,01 | 5421,42 | 21699,05 | 24,98
Mean | 37,55 | 31,25 | 6,30 | 9,84 | 0,95 | 8,40 | 0,87 | 88,78 | 4,36 | 1,82 | 4981,04 | 13566,57 | 39,21
SDV | 3,34 | 14,50 | 16,55 | 4,01 | 0,39 | 3,90 | 0,40 | 5,37 | 0,11 | 0,23 | 1288,67 | 5082,36 | 10,38
MO L(day) | 0,2
MO L per kg of FW | 0,00532623
Total Feed (kg) | 150,2
Total consumed (kg) | 125
Consumption (%) | 83,2223702

## Slide 5: Πείραμα 3
Day | Feed (kg) | Food consumed (kg) | Residue (kg) | TS (g/L) | TS (%) | VS (g/L) | VS (%) | VS/TS(%) | pH | EC (mS/cm) | sCOD (mg/L) | tsCOD (mg/L) | sCOD/tCOD (%)
1 | 36,4 | 27,28 | 9,12 | 11,325 | 1,10 | 10,23 | 1,05 | 95,01 | 4,15 | 1,60 | 6325,97 | 13791,58 | 45,87
2 | 23,37 | 27,01 | -3,64 | 6,66 | 0,65 | 5,78 | 0,59 | 91,55 | 4,76 | 1,08 | 2326,89 | 7781,06 | 29,90
3 | 10 | 18,19 | -8,19 | 5,85 | 0,57 | 5,06 | 0,52 | 89,81 | 5,75 | 0,83 | 1184,29 | 6650,36 | 17,81
4 | 29,97 | 27,27 | 2,7 | 10,21 | 1,00 | 9,03 | 0,92 | 92,29 | 4,20 | 1,58 | 4600,19 | 12333,76 | 37,30
Mean | 24,94 | 24,94 | 0,00 | 8,51 | 0,83 | 7,52 | 0,77 | 92,16 | 4,90 | 1,16 | 3609,34 | 10139,19 | 32,72
SDV | 9,78 | 3,90 | 6,53 | 2,31 | 0,22 | 2,16 | 0,22 | 1,87 | 0,64 | 0,31 | 1992,95 | 2995,36 | 10,30
MO L(day) | 0,4
MO L per kg of FW | 0,01604171
Total Feed (kg) | 99,74
Total consumed (kg) | 99,75
Consumption (%) | 100,010026

## Slide 6: Πείραμα 4 (Ίδιο με 1ο αλλά είχε μικρότερη τροφοδοσία)
Day | Feed (kg) | Food consumed (kg) | Residue (kg)
1 | 21,1 | 13,64 | 7,46
2 | 28,2 | 29,54 | -1,34
3 | 13,2 | 34,09 | -20,89
Mean | 20,83 | 25,76 | -4,92
SDV | 6,13 | 8,77 | 11,85
MO L(day) | 0,2
MO L per kg of FW | 0,0096
Total Feed (kg) | 62,5
Total consumed (kg) | 77,27
Consumption (%) | 123,632
MyΕco Parameters | duration | frequency
Top spray | 8 sec | 45 mins
Bottom flush | 5 sec | 45 mins
MO Inj | 4 sec | 12 hours

## Slide 7: Πείραμα 2 (Επίδραση Top spray στο tCOD)
Με βάση τον νόμο των συγκεντρώσεων υπολογίστηκε το COD των τροφίμων του κάθε πειράματος. Παρατηρούμε πως κατά το 2ο πείραμα (επιπλέον νερό εντός του δοχείου) το tCOD είναι ελάχιστα μικρότερο.
Επομένως, η επιπλέον ποσότητα νερού εντός του δοχείου, πέραν αυτής που απαιτείται για να μην κολλάνε τα τρόφιμα στα τοιχώματα, βελτιώνει ελάχιστα την επεξεργασία τους και κυρίως αραιώνει την εκροή.
Σε αυτό το πείραμα διατηρήθηκαν ίδιες όλες οι συνθήκες με το Πείραμα 1 εκτός από την παροχή νερού στο εσωτερικού το δοχείου (x2), ούτως ώστε να διαπιστωθεί η επίδρασή του στην επεξεργασία των τροφίμων από άποψη κατανάλωσης και μείωσης του COD
Επειδή το τελικό αποτέλεσμα της εκροής του μηχανήματος εξαρτάται από όλους τους παράγοντες του πειράματος: ποσότητα τροφίμων, σύσταση τροφίμων, ποσότητα ενζύμων, επιλέχθηκαν 2 ημέρες που είχαν σχεδόν όμοια χαρακτηριστικά
Πείραμα | 1 | 2
Tank (L) | 175 | 235
tCOD (mg/L) | 32000 | 21000
Water (kg/h) | 6,33 | 8,94
Water (kg/d) | 151,92 | 214,56
Food hydro (L) | 23,08 | 20,44
COD water (mg/L) | 20 | 20
COD FW (mg/L) | 242502,7 | 241228,4

## Slide 8: Πείραμα 2 (Επίδραση Top spray σε κατανάλωση τροφίμων)
Progen | Total feed (kg) | Feed consumed (kg) | Residue (kg) | Consumption (%)
1 | 143,18 | 122,72 | 20,46 | 86
2 | 150,20 | 125 | 25,20 | 83
Διατηρώντας σταθερή τόσο την συνολική ποσότητα τροφοδοσίας όσο και την ποσότητα των μικροοργανισμών παρατηρούμε πως το ποσοστό κατανάλωσης των τροφίμων είναι παρόμοιο. Επομένως, επιβεβαιώνεται το συμπέρασμα πως η επιπλέον ποσότητα νερού εντός του δοχείου χώνευσης (από μία ποσότητα και μετά**) δεν ενισχύει την ίδια την επεξεργασία των τροφίμων αλλά λειτουργεί ως επιπλέον αραίωση της εκροής
** Δεν προσδιορίστηκε για τα Progen. Για τα μπλε ένζυμα ήταν 0.93 kg water / kg FW στο top spray

## Slide 9: Πείραμα 3 (Επίδραση ΜΟ στο COD)
Στο 3ο πείραμα διατηρήθηκαν ίδιες συνθήκες λειτουργίας με το πείραμα 2 εκτός από την παροχή μικροοργανισμών στο δοχείο χώνευσης (x2) με στόχο την μελέτη της επίδρασης των μικροοργανισμών στο COD
Όπως και πριν επιλέχθηκαν 2 ημέρες που είχαν σχεδόν όμοια χαρακτηριστικά feed (kg, FW/Vegetables) (Day 1)
Chart: Feed
| 1 | 2 | 3 | 4
Progen 2 | 39.7 | 41.5 | 32.8 | 36.2
Progen 3 | 36.4 | 23.37 | 10 | 29.97
Chart: TS
| 1 | 2 | 3 | 4
Progen 2 | 11.01 | 6.4175 | 6.0275 | 15.8925
Progen 3 | 11.325 | 6.6575 | 5.8525 | 10.205
Chart: pH
| 1 | 2 | 3 | 4
Progen 2 | 4.42 | 4.35 | 4.5 | 4.22
Progen 3 | 4.15 | 4.76 | 5.75 | 4.2
Experiment | Feed (kg) | FW/Vegetables | tCOD (mg/L) | sCOD/tCOD
2 | 39,7 | 42 | 14029 | 47,5
3 | 36,4 | 45 | 13791 | 45,9

## Slide 10: Πείραμα 3 (Επίδραση ΜΟ στο COD)
Chart: sCOD
| 1 | 2 | 3 | 4
Progen 2 | 6659.228 | 4754.9026 | 3088.62 | 5421.4166
Progen 3 | 6325.9712 | 2326.887 | 1184.2925 | 4600.19
Chart: tCOD
| 1 | 2 | 3 | 4
Progen 2 | 14029.6228 | 9387.829 | 9149.78 | 21699.0461
Progen 3 | 13791.5822 | 7781.055 | 6650.3618 | 12333.755
Chart: sCOD/tCOD
| 1 | 2 | 3 | 4
Progen 2 | 47.4655 | 50.6497 | 33.7562 | 24.9846
Progen 3 | 45.8684 | 29.9045 | 17.8079 | 37.2976
Experiment | Feed (kg) | FW/Vegetables | tCOD (mg/L) | sCOD/tCOD
2 | 39,7 | 42 | 14029 | 47,5
3 | 36,4 | 45 | 13791 | 45,9
Όλες οι παράμετροι της εκροής ήταν παρόμοιες για τα 2 πειράματα.
Επομένως, η αύξηση των ΜΟ από άποψη βελτίωσης των χαρακτηριστικών COD της εκροής είναι ασύμφορη

## Slide 11: Επίδραση MO στην κατανάλωση τροφοδοσίας
Στα πειράματα 1-4 μελετήθηκαν διαφορετικές παροχές μικροοργανισμών στο σύστημα με στόχο την επίτευξη της πλήρης επεξεργασίας όλης της τροφοδοσίας.
Επειδή όπως προαναφέρθηκε η συμπεριφορά της συσκευής εξαρτάται από την τροφοδοσία των απορριμμάτων τροφίμων, η ποσότητα των μικροοργανισμών που χρησιμοποιήθηκε ανάγεται σε L MO / kg Feed
Τα δύο σημεία με κατανάλωση >100% διαφέρουν λόγω της διαφορετικής σύστασης των τροφίμων μεταξύ των πειραμάτων (3ο σημείο περισσότερα λαχανικά)
Από το διάγραμμα για κατανάλωση > 100% προκύπτει 0,007-0,008 (0,0075) L MO / kg Feed και πάνω
Chart: Consumption vs L MO per kg Feed
| 0.00558737253806398 | 0.00532623169107856 | 0.0160417084419491 | 0.0096
 | 85.7103 | 83.2224 | 100.01 | 123.632

## Slide 12: tCOD vs TS (Όλα τα πειράματα)
To tCOD είναι ανάλογο της ποσότητας των TS (g/L)
H μέτρηση των TS (g/L) μπορεί να αξιοποιηθεί για τον έμμεσο προσδιορισμό του tCOD της εκροής
Chart: tCOD vs TS
| 6.43 | 12.8450000000001 | 26.415 | 25.3925 | 11.01 | 6.4175 | 6.0275 | 15.8925 | 11.325 | 6.6575 | 5.8525 | 10.205 | 9.7075
Progen | 8792.727 | 13077.46 | 37476.63 | 32053.82 | 14029.6228 | 9387.829 | 9149.78 | 21699.0461 | 13791.5822 | 7781.055 | 6650.36 | 11054.11 | 12452.795 | 15904.96