## Slide 1: Lab scale Hydrolysis
1st trial
9/10/2023-10/10/2023

## Slide 2: Χαρακτηρισμός Αποβλήτων τροφίμων
Συλλογή: 6/10/2023
Επεξεργασία: Μπλέντερ + ανάμιξη
Αποθήκευση 25-30 kg FW
Mixture FW (%) | 
Vegetables | 75
Meat | 8
Grain | 17
Physicochemical parameters | 
pH | 4,62
EC (μS/cm) | 1817,67
Moisture (%) | 86,92
TS (%) | 13,08
Density (g/mL) | 1,03
Ash (%) | 6,39
OM (%) | 93,61
TOC (%) | 52,01

## Slide 3: Συνθήκες πειραμάτων
Σε όλα τα πειράματα ίδια ποσότητα FW: 200g
Διαφορετικές αναλογίες Water/FW: (1:1, 1:2, 1:3)
Ίδια ποσότητα ενζύμων (μπλε): 2mL
Ανάδευση: 120rpm (στα 100rpm ζοριζόταν τα πειράματα Wat/FW=1
Θερμοκρασία: 45 0C
Νερό θέρμανσης 11.5cm (max:14cm)
Διάρκεια: 24 ώρες

## Slide 4: Παρατηρήσεις Διήθησης
Position | Time (h) | mL sample | mL (filt) | mL eff | mL dif | filt/eff | filter
1 | 2 | 10 | 6 | 0.1 | 5.9 | 60.00 | torn
1 | 24 | 12 | 3 | 2.25 | 0.75 | 1.33 | 
2 | 24 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1.50 | 
3 | 2 | 10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.00 | 
3 | 4 | 10 | 8 | 5.5 | 2.5 | 1.45 | critical
3 | 24 | 12 | 6 | 6 | 0 | 1.00 | 
4 | 2 | 10 | 7 | 5 | 2 | 1.40 | 
4 | 4 | 10 | 8 | 5.5 | 2.5 | 1.45 | critical
4 | 24 | 12 | 6 | 5.4 | 0.6 | 1.11 | 

## Slide 5: Data-1
Position | FW (g) | Water (mL) | Enzymes (mL)
1 | 200 | 200 | 0
2 | 200 | 200 | 2
3 | 200 | 400 | 2
4 | 200 | 600 | 2
Position | Time (h) | pH | EC (mS/cm)
1 | 24 | 4.46 | 
2 | 24 | 4.43 | 
3 | 24 | 4.45 | 3.71
4 | 24 | 4.35 | 3.70
Παρόμοιες συνθήκες pH και EC σε όλα τα πειράματα

## Slide 6: Data-2
Chart: TSS (g/L)
| 2 | 4 | 24
1 | 34.5667
2 | 36.5667
3 | 21.96 | 20.45 | 22.1833
4 | 13.6857 | 11.4 | 12.1
Chart: VSS (g/L)
| 2 | 4 | 24
1 | 33.2667
2 | 34.9667
3 | 21.18 | 19.6875 | 21.5667
4 | 13.4 | 11.2 | 11.8333
Chart: VSS/TSS (%)
| 2 | 4 | 24
1 | 96.2392
2 | 95.6244
3 | 96.4481 | 96.2714 | 97.2201
4 | 97.9123 | 98.2456 | 97.7961
Chart: sCOD (mg/L)
| 2 | 4 | 24
1 | 15809.82
2 | 14115.124
3 | 12359.57 | 10241.2 | 8532.596
4 | 8621.27 | 7250.56 | 8383.064

## Slide 7: VSS Reduction (%)
Time (h) | VSS reduction (%)
4 | 7.045
24 | -1.83
Time (h) | VSS reduction (%)
4 | 16.42
24 | 11.69
3
4

## Slide 8: HPLC
Παράμετροι
  Σάκχαρα: sucrose, glucose, fructose
  Οξέα: Lactic, Acetic, Propionic
Δείγματα:
  1) FW+ Water (1:1) με 0 enzymes
  2) FW+ Water με 2mL enzymes
Όλα τα σάκχαρα ήταν σε μεγαλύτερη συγκέντρωση στο δείγμα 1
Όλα τα οξέα ήταν σε μεγαλύτερη συγκέντρωση στο δείγμα 2

## Slide 9: Διαφορές MyECO με Hydrolysis
Υδρόλυση
Ένζυμα
Μείωση VSS
Αύξηση γλυκόζης και αναγωγικών σακχάρων
Αύξηση sCOD
MyECO
Ένζυμα + μικροοργανισμοί
Μείωση VSS
Μείωση γλυκόζης και αναγωγικών σακχάρων
Μείωση sCOD
Το αυξανόμενο sCOD και η γλυκόζη καταναλώνονται από τους μικροοργανισμούς (παρόμοιο με AD)
“Ένζυμα” MyECO: 2 παράλληλες διεργασίες (υδρόλυση, χώνευση)

## Slide 10: Συμπεράσματα
Μείωση VSS λόγω υδρόλυσης και μικροοργανισμών
 3 επαναλήψεις για αποφυγή σφάλματος δειγματοληψίας (άνοδος VSS)
Μείωση sCOD λόγω παρουσίας μικροοργανισμών που το καταναλώνουν
Μείωση σακχάρων λόγω μικροοργανισμών
Αδρανοποίηση διεργασιών εντός πειραμάτων περίπου στις 4-5 ώρες
Μειωμένο σφάλμα δειγματοληψίας στο πείραμα Water/FW (3:1)
Μεγαλύτερο δείγμα διήθησης για πειράματα Water/FW (2:1 και 3:1)
Μπλε «ένζυμα»: 2 ταυτόχρονες διεργασίες (υδρόλυση, χώνευση)

## Slide 11: Προβληματισμοί-Προτάσεις
Δεν μπορούν να αξιοποιηθούν οι μετρήσεις sCOD, HPLC (σάκχαρα) διότι παρεμβαίνει η κατανάλωση/μείωση τους από τους μικροοργανισμούς
Το VSS αν και μειώνεται, στην μείωσή του συμμετέχουν και οι μικροοργανισμοί (ίσως αυξάνεται ελάχιστα αν ο πληθυσμός των μικροοργανισμών αυξηθεί αρκετά και περνάει από την διήθηση??)
Δεν μπορεί να μελετηθεί ή επίδοση των δύο παράλληλων διεργασιών χωρίς έστω να έχει μελετηθεί κάθε μία χωριστά
Μέτρηση VSS (πτώση) + sCOD (πτώση) σαν κριτήρια λειτουργίας του χωνευτήρα (MyECO)
Αραίωση FW 1:3 για αποφυγή λαθών στην δειγματοληψία
Εύρεση ποσοτήτων «ενζύμων» κάθε μιξ για την βέλτιστη απόδοση
Συνάρτηση κόστους μιξ «ενζύμων» για επίτευξη θεμιτών καταναλώσεων VSS, sCOD